## Slide 1
dx
Caso 1
Caso 2
Demuestre como cambia el numero de Nusselt en un flujo de calor por conveccion donde dos figuras, un Cuadrado para el caso 1 y un triangulo para el caso 2, son expuestos a un flujo con temperature y velocidad iguales. Halle el numero de Nusselt para cada caso integrando el valor del coeficiente de trasnferencia de calor h medio como en la siguiente expression.
Tenga en cuenta que para el caso 2, la altura W cambia en function del eje x
L
L
W
W

## Slide 2
Evalue los casos dibujados 1 y 2. Piense que usted sirve café a una Tcafe mayor a la temperature ambiente Tinf. Junto a ella, tiene una taza que tiene el mismo volume de café a la misma temperature Tcafe, pero anade una cantidad pequena de leche que esta a temperature ambiente. Al cabo del tiempo, cual de las dos configuraciones pierde menos calor? Asuma que la leche y el café tienen las mismas propiedades fisicas, en especial mismo Cp y misma densidad.