## Slide 1
Criação de imagens sintéticas PIV e cálculo de velocidades usando Python
Cristian Lopez
Programação Científica para Engenharia e Ciência Térmicas
2025 - 2

## Slide 2: Introdução à Velocimetria por Imagem de Partículas (PIV)
Objetivo geral
Desenvolver uma ferramenta computacional simples de PIV e calcular o campo de velocidade (deslocamento) utilizando Python.
Objetivos específicos
Usar ferramentas revisadas nas aulas.
Aplicar OOP.
Implementar visualização gráfica dos resultados
O que é PIV (Particle Image Velocimetry)?
Técnica não intrusiva usada para medir campos de velocidades em fluidos.
Utiliza imagens capturadas em dois instantes consecutivos com partículas traçadoras iluminadas por um laser.
Img1. Esquema básico de medição de PIV

## Slide 3: Desenvolvimento computacional com Python e OOP
Características
Python como principal linguagem( numpy, maplotlib, scipy)
Com clases (domínio, campo de velocidades e partículas) e funções (movimentar partículas, calcular correlação)
Arquivo app.py
  Inicializa
  Move as partículas
  Gera Imagens sintéticas
  Calcula deslocamentos
  Faz visualização.
Img2. Captura tela projeto.
Estrutura lógica do código computacional

## Slide 4: Cálculo dos deslocamentos com correlação cruzada 2D
Etapas
Criação de imagens
Divisão em janelas
Calculo do deslocamento
(scipy correlate 2D)
Img 3. Imagens sintéticas
Estrutura lógica do código computacional
1
2
Img 4. Esquema das janelas
A’
A
A
A’
t
t + dt
dx

## Slide 5: Resultado: Campo de deslocamento com imagens sintéticas
Input
u = 3 m/s, v = 0 m/s
dt = 5s
Dominio = 256 px x 256 px
Janela = 64px x 64 px
Img 5. Imagens sintéticas
Geraçao do campo de deslocamento
Ouput
Campo de deslocamento
Deslocamentos medios (x= 14 m ; y = -1m)
Img 6. Campo de deslocamento

## Slide 6: Explorações futuras
Geraçao do campo de velocidad
Gerar o campo de velocidade
Outros parámentros do PIV (sensibilidade do tamanho das janelas)
Img7 . Janelas 64 x 64 px
Img7 . Janelas 32 x 32 px
Img7 . Janelas 16 x 16 px